## Slide 1: 供水管网地震韧性提升的关键问题
韩 朝
March 7, 2019

## Slide 2
目录
一、研究背景与意义
三、研究目标及内容
四、研究方案
五、总 结

## Slide 3
目录
一、研究背景与意义
三、研究目标及内容
四、研究方案
五、总 结

## Slide 4
全球32次地震（震级M6.0~9.0）生命线系统功能受损天数（数据来源[2]）
（c）累积频率分布；（d）累积概率密度（震级M7.0~7.9）
[2] Kammouh O, Cimellaro G P, Mahin S A. Downtime estimation and analysis of lifelines after an earthquake[J]. Engineering Structures, 2018, 173: 393-403
东日本311 M9.0级地震生命线工程震后服务能力恢复曲线（数据来源[1]）
（a）供水系统；（b）电力系统
(c)
(d)
[1] Nojima N. Restoration processes of utility lifelines in the great east Japan earthquake Disaster, 2011[C]// The 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal, September 24-28, 2012.
供水管网作为供水系统的重要组成，对保障人民的生活和生产用水安全起着重要作用。
传统的供水管网抗震功能研究仅关注地震发生瞬时的系统功能状态。
供水管网韧性为系统抵抗、吸收因地震产生的功能下降，并快速恢复至正常或预期状态的能力。
一、研究背景与意义

## Slide 5: 一、研究背景与意义
城市供水系统地震韧性
抵抗能力
适应能力
恢复能力
概念
属性特征
属性量化
变量参数
地震发生瞬时的功能满足率
地震发生至恢复开始之前的平均功能满足率
震后恢复期间的平均功能满足率
管道抗震能力
管网拓扑结构
泵组、阀门、蓄水池的数量、位置与状态
修复资源、
维修队伍数量
恢复策略（管道
次序与队伍指派）
物理设施
方法策略
震前运行
规划设计
震后修复
管网建设
灾害发生

## Slide 6
⑤
④
60
队伍1
队伍2
队伍3
0
次序1：③ ① ⑥ ⑦ ④ ② ⑤
时间(min)
③
①
⑥
⑦
②
tp1
tp3
tp6
120
180
tp4
tp7
tp2
tp5
⑤
④
60
队伍1
队伍2
队伍3
0
时间(min)
③
①
⑥
⑦
②
tp1
tp6
tp3-4
120
180
tp7
tp2
tp5
次序2：③ ① ⑤ ④ ⑦ ⑥ ②
时间
服务功能满足比率 (%)
t4
100
SSI(t)min
t3
t2
t0
t1
tp1
tp3
tp6
tp7
tp2
tp4
tp5
tp2
tp1
tp6
tp3-4
tp7
tp5
破坏管道编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
修复时间(min) | 45 | 40 | 30 | 35 | 130 | 70 | 65
修复次序1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4
修复次序2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7
次序2
次序1
任务分配

## Slide 7: 一、研究背景与意义

## Slide 8: 一、研究背景与意义

## Slide 9: 一、研究背景与意义
城市供水系统地震韧性
抵抗能力
适应能力
恢复能力
概念
属性特征
属性量化
变量参数
地震发生瞬时的功能满足率
地震发生至恢复开始之前的平均功能满足率
震后恢复期间的平均功能满足率
管道抗震能力
管网拓扑结构
泵组、阀门、蓄水池的数量、位置与状态
修复资源、
维修队伍数量
恢复策略（管道
次序与队伍指派）
物理设施
方法策略
震前运行
规划设计
震后修复
管网建设
灾害发生

## Slide 10
目录
一、研究背景与意义
三、研究目标及内容
四、研究方案
五、总 结

## Slide 11: 三、研究目标及内容
研究目标
建立供水管网设计 、运行阶段阶段韧性评价模型；
识别在设计、运行阶段影响供水管网地震韧性的关键因素；
提出供水管网韧性提升优化方法；
研究内容
基于供水管网水力仿真，建立供水管网地震韧性评价模型；
基于供水管网韧性评价，提出管网韧性提升措施；
基于韧性评价模型定量分析不同措施对供水管网地震韧性(抵抗、适应、恢复)的影响；
提出供水管网地震韧性提升优化方法；

## Slide 12
目录
一、研究背景与意义
三、研究目标及内容
四、研究方案
五、总 结

## Slide 13: 四、研究方案
不同提升方案
供水管网地震韧性评价模型
各个供水管网的地震韧性
不同提升改造方案的效率
供水管网地震破坏模型
供水管网震后恢复模型
原始管网设计方案
韧性提升后管网设计方案

## Slide 14: 四、研究方案
开始
输入：1.供水管网物理状态
2.灾后可用恢复资源
3.地震灾害强度
确定管道修复事件及其所需时间
管道隔离事件与
恢复资源指派优化
管道修复事件与维修队伍 时空安排 方案
管道维修、替换事件
与恢复资源指派优化
延时水力模型模拟恢复过程的功能变化
输出：1.供水管网地震韧性
结束
随机生成初始种群：
恢复事件与资源指派方案
种群个体的管道修复事件
与维修队伍 时空安排 方案
遗传算法求解优化模型
延时水力模型
计算恢复过程功能状态
计算个体适应度
优化终止
输出：最优管道修复事件
与维修队伍指派方案
是
否
选择、变异、交叉操作
供水管网地震韧性评价模型

## Slide 15: 四、研究方案
确定提升方案的方法
方法一：基于节点功能关键管网直接生成方法
方法二：枚举法
······
·······

## Slide 16
目录
一、研究背景与意义
三、研究目标及内容
四、研究方案
五、总 结

## Slide 17: 五、总 结
分析供水管网地震韧性的三个属性特征：抵抗能力、适应能力、恢复能力；
设计、运行阶段的是提升供水管网韧性的关键阶段；
提出评价供水管网韧性评价模型；
提出一个供水管网韧性改造措施评价框架；
THE END
THANK YOU VERY MUCH